## Slide 1
龙门加工中心系列产品介绍
项目负责人编制：程永平 中心负责人审核：

## Slide 2
目录
  一、龙门加工中心简介
  二、台群龙门特点介绍

## Slide 3
高端智能装备整体解决方案服务商
龙门加工中心简介
一、龙门加工中心简介
1、龙门加工中心定义
双立柱，通过横梁组成门式框架结构，立式主轴的数控机床，统称为龙门加工中心。
2、龙门加工中心优点
1）刚性好
与立式加工中心相比，由于是双立柱，整体刚性好
2）加工范围广
可以设计成30米，50米甚至更大行程，适用于大型工件。
3、龙门加工中心缺点
1）成本高，价格贵
2）产品丰富，型号太多，不好量产
3）大型龙门是订单式生产，交货期比较长
4）当工件比较低时，由于滑枕伸出比较长，刚性差，这点与立加正好相反

## Slide 4
高端智能装备整体解决方案服务商
4、生产厂家分类
1）顶尖产品
德国瓦德里希-科堡为代表的欧洲产品，包括希斯公司。
价格昂贵，主要用于军工。
2）一流产品
日本大隈、三菱、东芝、马扎克、西班牙、意大利，这些产品在大陆用的比较多，尤其大隈。
3）二流产品
台湾亚葳、威力、协鸿等产品，这些产品在大陆模具行业用的比较多，属于轻型龙门。
4）大陆产品
价格便宜，市场量比较大，适合中国大陆市场。
沈阳中捷、汉川机床、济南二机床、武汉重型、常州多棱、齐齐哈尔二机床等国企。
宁波海天、苏州纽威、南通国盛等民营企业。
2018年产销量：
海天——700台产销量——估计的
国盛——270台产销量（包括光机）
纽威——300台产销量，没有光机
龙门加工中心简介

## Slide 5
高端智能装备整体解决方案服务商
台群龙门特点介绍
  二、台群龙门特点介绍
1、台群龙门分类
1）G-R系列————定梁定柱龙门——零件加工，兼顾模具加工，市场占有率最高，量最大的通用龙门
2）G-V系列————定梁定柱龙门——电主轴，主要用于模具加工
2）G-B系列————桥式龙门———— 模具加工，动态性能比较好
3）G-MR系列———定梁动柱龙门——大型零件加工，节省占地空间
4）G-WR系列———动梁定柱龙门——比较高的零件加工
5）G-MWR系列——动梁动柱龙门——特大型的零件加工
2019年形成销售的主要是G-R系列产品，下半年会推出G-V系列产品。
2020年能够推出G-B系列产品和G-MR系列产品。
2021年以后推出G-WR和G-MWR系列产品。
开发思路是：首先开发市场占有率高，量最大的产品，打好基础，逐渐走向高端，避免空中楼阁。

## Slide 6
高端智能装备整体解决方案服务商
2、G-R系列结构特点
1）规划了24款产品，工作台长度从2000到8000，宽度从1200到3000，门宽从1500到3800，满足通用零件加工，
参数见样本，新样本在三月印出。
2）这个系列产品主要用于零件加工，兼顾模具加工，加工黑色和有色金属，不能用于加工时出现大量粉尘的
非金属材料加工。
说明：目前主轴标注是6000r/min，长期工作，不能超过5000r/min，6000r/min仅适合短时间工作。
台群龙门特点介绍

## Slide 7
高端智能装备整体解决方案服务商
3）床身工作台部分
导轨：采用55系列滚柱直线导轨，R1和R2系列为两根直线导
轨，R3系列为三根直线导轨。
驱动：采用滚珠丝杠驱动，行程2000和3000采用齿形同步带
传动，行程4000以上采用德国进口减速箱传动，并且增加了
丝杠辅助支撑结构，解决弯曲问题。
4）横梁部分
导轨：R1和R2采用55系列滚柱直线导轨，R3系列采用65系
列滚柱直线导轨，并且导轨采用顶面和侧面组合结构，跨度
大，刚性好。
驱动：行程小于3800的采用齿形同步带传动，行程大于3800
的采用德国进口减速箱传动。
5）滑枕部分
导轨：全包容方滑枕，吸震能力强，刚性好，远优于T形滑
枕和直线导轨结构。
驱动：R1采用氮气平衡和滚柱丝杠单驱，R2和R3采用双驱结构。
主轴：主传动采用德国MAYR传动轴，进口齿轮变速箱，解决
中心出水问题。
台群龙门特点介绍

## Slide 8
高端智能装备整体解决方案服务商
6）防护部分
R1系列标配全防护（不封顶）；R2系列标配工作区防护，选配
全防护（不封顶）；R3系列标配工作区防护，没有全防护。
7）横梁护栏部分
R1系列没有横梁护栏，R2和R3系列标配横梁护栏。
8）数控系统部分
标配FANUC数控系统，选配西门子系统，不推三菱系统。
FANUC系统也有1包、3包、5包、31I可供选择。
a).5包价格最便宜，配的是β电机，仅能用于零件加工，不能用于
模具加工，没有大电机，不能用于大龙门；
b).3包是新推出的系统，可以α电机和β电机混搭，仅能进行简单
模具加工，主要是零件加工；
c).1包用的最广，既能适合零件加工，又能适合模具加工；
d).31I属于高档产品，成本高，主要军工等国企单位。
台群龙门特点介绍

## Slide 9
高端智能装备整体解决方案服务商
9）附件头部分
目前所有附件头都是作为选配，用户根据需求选择，常用以下四类：
a).直角头
特点：刀柄平行工作台面
三个动作：松拉刀、换头、旋转，都存在手动和
自动之分，三个动作全是自动为自动直角头，全是
手动为手动直角头，三个动作有一个动作是手动，
都属于半自动直角头。
全自动直角头推荐自制，手动直角头推荐台湾功
阳，半自动不推荐。
b).直角窄铣头
特点：加长的直角头，刀柄平行工作台面
同样存在三个动作，但这个直角窄铣头，主要用
于型腔内部加工，设计的比较小巧，松拉刀基本
都是手动。
这个头推荐台湾功阳，明年能够自制。
台群龙门特点介绍

## Slide 10
高端智能装备整体解决方案服务商
c).万向头
特点：刀柄任意方向
四个动作：松拉刀、换头、A轴旋转、 C轴旋转，
四个动作全是自动结构复杂，目前国内包括台湾，
没有做好的，进口价格昂贵。
万向头推荐台湾功阳手动万向头，自动头不推荐。
d).延伸头
延伸头就是将刀柄加长，刚性优于刀柄加长杆。
两个动作：松拉刀和换头。
这个头推荐台湾功阳，明年能够自制。
台群龙门特点介绍

## Slide 11
高端智能装备整体解决方案服务商
3、G-V系列结构特点
G-V系列是在G-R1和R2系列基础上，更换主传动部分，进行扩展，主要用于模具行业
和铝合金材料高速加工。
1).Z轴采用四根45系列滚柱直线导轨
2).电主轴
台群龙门特点介绍

## Slide 12
高端智能装备整体解决方案服务商
谢谢指正
我们一直用心 努力做到更好
2019